# VISEČE GUGALNICE

# DEFINICIJE

# a) 	Viseča gugalnica (swing)

# naprava za guganje, gnana s težo uporabnika, obešena na enoosno ali vsestransko vrteči se zglob

# b) 	Gugalnica z eno osjo vrtenja (tip 1)

# sedež, katerega gibljivi del visi na nosilni prečki omogoča samo zibanje naprej in nazaj v krivulji prečno na nosilno prečko

# c) 	Gugalnica z več osmi vrtenja (tip 2)

# sedež, ki visi na eni ali več prečkah s podporami, tako, da se lahko giblje prečno oz. tudi v vzdolžno na  smer nosilne prečke

č) 	Gugalnica na eni točki  (tip 3)

# sedež oz. del za stanje, katerega obešala so obešena v eni  točki, se lahko giblje v vse smeri,

# d) 	Dimenzije

- h1 = razdalja od vrtišča do tal,

- h2 = prosta višina od sedeža do tal ( višina pod sedežem )

- h3 = od vrha sedeža do tal

- h4 = prosti volumen sedeža, od spodnjega roba sedeža do ovire

- l = od središča obešanja do zgornjega roba sedeža,ploščati/ravni sedež (sedež brez hrbtne in stranske opore)

- gugajoči sedež (sedež s stranskimi oporami za mlajše ali manj izkušene uporabnike),

- platforma (ploščad za gugalnico tip 3 namenjena uporabi v stoječem položaju uporabnika)

# REFERENČNI STANDARDI

# standardi, ki obravnavajo tobogane so:

SIST EN 1176 – 1:2008; Oprema igrišč - 1. del : Generalne varnostne zahteve, testne metode,

SIST EN 1176 – 2:2008; Oprema igrišč - 2. del : Varnostne zahteve in metode za gugalnice

# OSNOVNE ZAHTEVE STANDARDOV

# Materiali

# gorljivost oz. vnetljivost,

# les in lesni izdelki (konstrukcija, zaščita),

# kovine (korozija, toksičnost),

# umetne mase (certifikati, toksičnost, trajnost),

# nevarne snovi (evropske smernice 79769/EEC)

# Varnostne zahteve 

 a)	Dimenzije prostora

# pod sedežem,

# med sedeži,

# med sedežem in nosilno konstrukcijo, itd.

# b)	Obešala

# izvedbe,

# nosilnost,

# varnostne naprave,

# c)	Vrste sedežev

# ploščati, zibalni, itd.

# odpornost proti udarcem,

# dinamične obremenitve,

# konstrukcijska trdnost,

# č)	Ogrodje gugalnice

# razdelitev polj,

# razporeditev gugalnih sedežev,

# kombinacija z drugimi igrali

# d)	Površine za padec

# izračun kritične višine padca,

# dimenzije površine za padec ,

# značilnosti podlage

# Dokumentacija

# navodilo za uporabo (splošne informacije o načinu rabe),

# informacije o varnostnih ukrepih (navodila za zagotavljanje varne rabe, opozorila, maksimalne višine padca, vrsta podlage za zaščito pred padcem, predvidena starostna skupina otrok, certifikati o skladnosti),

# navodila za montažo (popis sestavnih delov, zaporedje opravil, izvedba temeljev, potrebno orodje, dodatni zaščitni ukrepi, itd.),

# pregledi in vzdrževanje (priporočila v zvezi z obliko in pogostostjo posameznih oblik kontrole in pregledov

# Označevanje igrala (identifikacijska tablica)

# ime-oznaka igrala,

# letnica izdelave

# referenčni standardi,

# ime in naslov proizvajalca,

# Pripravil:

# Slavko RUDOLF, univ. dipl. inž.

# 2006, 2017